## Slide 1
AGILEX 机器人 · 交付说明
操作 · 数据采集 · 模型训练
完整指南
AgileX Tracer 底盘 + 双 Piper 六轴机械臂 + 双深度相机
从远程遥控，到采集示教数据，再到训练可自主执行的任务模型
全部数字均为本机实测 · 2026-10-20 · 机器人在线
Notes: 开篇：这份材料回答三件事——怎么操作这台机器人、怎么采集训练数据、怎么训练模型。所有性能数字都是当天在真机上量出来的，不是抄文档。

## Slide 2
系统概览
这台机器人上到底有什么
分成「算力 / 感知 / 执行」三块看，比按零件罗列更清楚
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
02
算力
RTX 4060 · 8 GB 显存
驱动 580.178.04 · 支持 CUDA 13.0
Ubuntu 22.04.5 · 内核 6.8 HWE
ROS 2 Humble · Python 3.10
感知
2× Orbbec 深度相机（左右臂各一）
hipnuc IMU（/dev/ttyUSB0）
底盘编码器 · BMS 电池管理
3× gs_usb CAN 适配器
执行
Tracer 履带底盘 · 标称 ≤ 2.3 m/s
2× Piper 六轴臂 · 各 6 电机
2× 平行夹爪 · 0–70°
CAN: can0 / can_left / can_right
两个容易被忽略的现实
① 相机和机械臂都没有 ROS 话题——相机走 V4L2 直读，机械臂走 piper_sdk 直控 CAN。这直接决定了后面的数据采集方案。
② 激光雷达和 RealSense 的驱动都编好了，但硬件并不存在（三重验证：无 USB 设备、无话题、tcpdump 只看到交换机 STP 包）。
存储：/home 可用 1.6 TB · 当前系统盘已用 77 GB / 1.8 TB
算力定位：8 GB 显存是「能训练小模型」和「只能推理大模型」的分界线，第 13 页会展开。
Notes: 硬件清单。重点是那两个'现实'——它们解释了为什么不能简单地 rosbag record 一切。

## Slide 3
远程访问
三种方式，按场景选
都走同一个机器人端服务（0.0.0.0:8765），只是外壳不同
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
03
① 安卓 APK
户外首选
· 单文件安装，自带图标
· ntfy 自动发现机器人 IP
· 触屏摇杆 + 双相机 + 3D
· 已验证：真机登录成功
② 浏览器
临时/多设备
· 无需安装，开网页即用
· http://<机器人IP>:8765
· mac / Linux / 平板通吃
· 键盘 + 手柄操作
③ VNC 桌面
需要完整桌面
· 看 ROS 图形工具、终端
· x11vnc + SSH 隧道
· localhost:5900
· 延迟高于前两种
IP 自动发现：解决「重启后 IP 变了」
机器人开机时和每 5 分钟，把当前 DHCP 地址发到一个 ntfy.sh 主题；客户端读最近一条消息即可。
实测：清空缓存后从零找到机器人 —— 3 秒（走 ntfy），而不是扫完整个 /20 网段。安卓端同样实现了这套发现逻辑。
Notes: 三种访问方式。VNC 只在对需要看 ROS 图形界面时才有必要，日常操作用前两种。

## Slide 4
操作机器人 · 第一步
连上去
一条命令，或者点一下手机上的图标
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
04
最省事的方式
bin/robot-remote.sh # 自动解析 IP → 建隧道 → 打开浏览器
手机（安卓）
打开已安装的 AgileX Remote
默认自动发现；也可在 SETTINGS 手填 URL
首次要输密码：changeme（可用 AGILEX_PASSWORD 改）
登录后自动记住，下次直连
电脑（浏览器）
直接访问 http://<机器人IP>:8765
或经 SSH 隧道 127.0.0.1:8765（免登录）
本机回环地址视为已认证
适合调试和多屏查看
密码登录是必要的，不是多此一举
服务监听 0.0.0.0，校园网内任何人都能访问。登录页挡住了随机扫描——之前用 Cookie 方案时，手机因为没先请求首页而一直被拒，所以改成了密码表单。
Notes: 连接步骤。强调密码登录的由来：cookie 方案在安卓 WebView 上不可靠。

## Slide 5
操作机器人 · 第二步
开底盘：四种输入方式
同一套速度管线，松开即停
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
05
键盘
W A S D / 方向键
Shift = 慢速 ×0.4
Space / Esc = 急停
鼠标 / 触屏
方向圆盘按住走
松手立刻归零
支持触屏长按
虚拟摇杆
模拟量推杆
推得越远越快
自动回中
实体手柄
Gamepad API
左摇杆控制
死区 0.12
速度上限已解除到硬件标称值
线速度 0.08 → 2.3 m/s（手册 §1.2 标称），角速度 0.7853 rad/s。界面滑块默认停在 0.5 m/s，需要更快时自己往上推——不会一上手就满速。
看门狗：它其实是一段刹车距离
指令停止后机器人要滑行整个窗口才被命令停下：滑行距离 = 看门狗 × 速度。0.08 m/s 时 700 ms 只有 5.6 cm，但 2.3 m/s 时会是 1.6 米——所以收紧到了 300 ms（满速 0.69 m）。
Notes: 四种驾驶输入。看门狗那一条很关键——提速之后必须同步收紧，否则安全余量完全变了。

## Slide 6
操作机器人 · 第三步
两只机械臂
每条臂 6 个电机，独立面板，互不干扰
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
06
四种控制方式
① 增量微调：±step（默认 2°/次）
② 绝对目标：输入角度 → Go，不限制步长
③ 摇杆：横向 J1，纵向可选 J2/J3/组合
④ 整臂位姿：六个目标一次下发
三个关键按钮
Reset — 清故障 + 使能 + 把目标对齐实测
（不产生运动，最安全）
Home ⚠ — 回到启动位姿，会真的动
（二次确认，10 秒不点自动取消）
3D 实时反馈：不用盯着真机猜
内置正运动学模型（参数直接取自 piper_description.urdf），蓝色实线 = 当前实测位姿，琥珀虚线 = 指令目标。手指拖动可旋转视角。
⚠ 使能前务必清空工作空间
使能一条曾经故障的臂，它会立刻朝目标位姿移动。另外 Disable arm 只是停止接受新指令，电机仍然通电保持位置——手臂不会掉下来。
Notes: 机械臂操作。Reset 和 Home 的区别很重要：Reset 不动，Home 会动。

## Slide 7
安全
五道防线，从软件到硬件
每一道都是这一轮实际踩坑后补上的
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
07
防线 | 机制 | 实际数值 / 位置
① 硬限幅 | 服务端钳制，超出直接截断 | 2.3 m/s · 0.7853 rad/s · 2°/次
② 看门狗 | 超时未收到指令即置零 | 300 ms（满速滑行 0.69 m）
③ 急停 | Space / Esc / 红色 E-STOP 按钮 | 同时停底盘和两条臂
④ 故障清除 | CAN 0x441 帧，载荷 0x00 | 启动时自动发，也可手动触发
⑤ 操作习惯 | 松开即零 · 使能前清场 · 不高负载久转 | ——
绝对不要做的事
✗ 调用 ResetPiper()
官方说明：立即断电、手臂会直接砸下来
✗ apt autoremove
会卸掉正在工作的 NVIDIA 驱动和 dkms 本身
✗ 手动 pip install --upgrade piper_sdk
PyPI 版本比机内旧，且不支持 V3 接口
为什么限幅必须写在控制器里
ugv_sdk 里 根本没有 Tracer 的速度钳制——
robot_limits.hpp 只定义了另外四种底盘。
更糟的是 V1 解析器把 Tracer 别名到 BunkerLimits，
钳在 3.0 m/s，比 2.3 m/s 的真实上限还高。
所以这道防线只能由我们自己在服务端实现。
Notes: 五道防线。右下角那条是真正值得记住的：厂商 SDK 对这型号没有限幅。

## Slide 8
硬件养护
电机会过热，这不是小问题
实测踩到的：连续录数据之后，左臂 J5 和右臂 J1 双双报过热
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
08
症状：电机停转，但软件还在累加目标
状态查询显示 left J5 与 right J1 报 motor_overheating + driver_error_status。
此时机械臂停止跟随指令，而控制器仍在累加目标 —— 实测左 J1 目标值冲到 118°，实测只有 11°，相差 107°。
为什么会过热
Piper 电机在保位时持续通电
长时间保持同一个姿势不动，
堵转电流一直存在，热量累积
连续录 30 个回合、中间不复位，
是最容易触发的情况
怎么避免
录数据前让机械臂断电静置散热
每 15–20 回合停一次，别连轴转
不用时 disable，不要使能着停放
看到 fault 就停下，别硬撑
控制器侧已加护栏：故障关节不再累加目标，且目标与实测的差距硬限 15°
Notes: 这是实测踩到的真实问题，不是理论风险。电机过热会让机械臂停止跟随，而此时如果软件还在累加目标，一旦电机恢复就会猛甩。控制器已经加了护栏，但根本上还是要靠散热。

## Slide 9
软件架构
一个服务，三种客户端
机器人端只跑一个 Python 服务，避免多层转发带来的延迟
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
09
安卓 APK
浏览器
VNC 桌面
agilex-remote-server.py （机器人本机）
· HTTP + JSON API · MJPEG 推流
· 底盘：50 Hz 指令线程 + 看门狗
· 机械臂：50 Hz 控制 + 5 Hz 反馈（分线程）
tracer_base → can0
ROS 2 话题 /cmd_vel · 底盘 50 Hz
piper_sdk → CAN
can_left / can_right · 机械臂 1 Mbps
ffmpeg → V4L2
/dev/video0, /dev/video2 · 相机 28 fps
为什么不让 ROS 走网络？
机器人设了 ROS_LOCALHOST_ONLY=1，DDS 根本不出本机——所以 RViz 无法从 Mac 直接连。
这也是为什么服务必须跑在机器人上，而不是把话题转发出去。
Notes: 架构。要点：单一服务、三种外壳、ROS 不出本机。

## Slide 10
数据采集
先说一个容易踩的坑
直接 rosbag record -a 会得到一个「没有图像、没有关节」的包
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
10
ROS 图上实际只有这些话题
/cmd_vel /odom /tf
/tracer_status /tracer_rc_status /light_control
全部是底盘相关。没有 /camera/*，也没有 /joint_states。
原因
相机：两个 Orbbec 没有 ROS 驱动，
控制器直接用 V4L2 + ffmpeg 抓流。
机械臂：走 piper_sdk 直控 CAN，
从来就没经过 ROS 话题。
训练一个模仿学习模型需要什么
三样东西必须严格对齐：观测（图像）、状态（关节角/位姿）、动作（人给的指令/速度）。少一样都不行，而这三样现在分散在三个不同的通道里。
好消息：控制器本来就把这三样握在同一个进程里——它同时持有 JPEG 帧、关节读数和速度指令。
所以最自然的采集点，就是在服务端加一个「回合录制器」，而不是绕去 ROS。
Notes: 这是整份材料里最重要的一个技术判断：不能靠 rosbag，因为话题根本不全。

## Slide 11
数据采集
三条路，第三条已经落地
按「能拿到多少有用数据」排序；B 方案已实现并验证
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
11
方案 | 能拿到 | 拿不到 | 工作量 | 结论
A · 只用 rosbag2 | 底盘位姿、速度 | 图像、关节角、动作 | 几乎为零 | ✗ 不够用
B · 服务端回合录制 | 图像+关节+动作+速度 | 无（自带全部通道） | 小，约 2 天 | ✓ 推荐
C · 补 ROS 驱动再录 | 理论上最完整 | 需要装 orbbec_camera | 大，且有风险 | ⚠ 暂不必要
方案 B 已经实现并验证通过 ✓
· 服务端新增 /api/record/start · /stop · /status，一条命令开始一个回合
· 一个回合 = 一个目录：meta.json + cam0/ cam2/ 图像 + timeline.csv
· timeline 同时记录「实测状态」和「下发的目标」——后者才是训练要的 action
· 相机由共享 FrameHub 供给：录制时实时画面照常，实测两路都是 12 fps
· 已能一键导出 LeRobot v2.1 格式（parquet + mp4 + meta），4 回合 / 385 帧校验通过
Notes: 三个方案。B 是推荐，因为观测/状态/动作天然同源，不用做跨通道对齐。

## Slide 12
数据采集
实测性能与存储
以下全部是 2026-10-20 在真机上量出来的
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
12
指标 | 实测值 | 说明
相机分辨率 / 帧率 | 1280×720 @ 28 fps | MJPEG，单路 V4L2 直读
单帧体积（JPEG q3） | 约 87 KB | 1280×720，10 fps 抽帧
双相机数据速率 | 约 6 GB / 小时 | 两路各 3 GB/小时
100 回合 × 30 秒 | 约 4 GB | 完全可接受（有 1.6 TB）
机械臂指令线程 | 49.7 Hz | 服务端实测
机械臂反馈线程 | 5.0 Hz | 独立线程，不阻塞控制
底盘状态话题 | 49.989 Hz | /tracer_status
Chart: 
| 10 回合 | 50 回合 | 100 回合 | 500 回合
30 秒回合（GB） | 0.4 | 2 | 4 | 20
结论
存储完全不是瓶颈——即使 500 个回合也只有 20 GB。
真正稀缺的是「高质量示教」本身，所以采集工具要让人顺手、可以快速重来。
Notes: 实测数字。存储量级很小，说明可以放心多采。

## Slide 13
数据管线
已经跑通了：从示教到可训练的策略
下面每一步都是在本机执行并验证过的，不是设计稿
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
13
① 录制
POST /api/record/start
→ /api/record/stop
一个回合一个目录：
meta.json + cam0/ + cam2/
+ timeline.csv
② 导出
export-lerobot.py
→ parquet + mp4 + meta
LeRobot v2.1 目录结构
observation.state 14 维
action 14 维
③ 训练 ✓
PyTorch + LeRobot 0.4.4
CUDA 可用（RTX 4060）
基线已跑通，ACT 就绪
0.09 M 参数 / 3000 步
过拟合门槛 通过
验证项 | 结果
双相机图像 | 每回合完整两路，编号连续无洞（矩形数据集）
观测 vs 动作 | J1 实测 8.27→14.22°，目标 8.27→14.27°，目标领先最大 1.05°
LeRobot 导出 | 8 回合 / 643 帧 / 7 个任务，parquet 与 mp4 回读校验通过
基线训练（GPU） | 视觉+关节 → 14 维动作，训练 MSE 0.0089（0.11°），验证 0.046（0.64°）
过拟合门槛 | ✓ 通过 —— 数据管线本身没有问题，可以上 ACT
数据：agilex-data/lerobot/agilex_dual_arm · 工具：export-lerobot.py · bc-baseline.py
Notes: 这一页证明管线是通的：真的录了、真的导出了、parquet 和 mp4 都回读校验过。特别注意「观测 vs 动作」那一行——目标领先实测，这才是能被模仿学习的东西。

## Slide 14
数据采集
一次示教是怎么变成一份数据的
人在环路里操作，系统只负责忠实记录
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
14
1
布置场景
物体位置每回合随机化，避免模型记住固定坐标
2
开始录制
按录制键，系统同时抓图像 + 关节 + 速度
3
遥控完成任务
用摇杆/键盘操作，速度自然、动作连贯
4
标记成败
成功 / 失败 / 丢弃，失败的也要留（可做负样本）
5
复位场景
一键 Home 让机械臂回位，进入下一回合
6
批量导出
转换成训练格式，切分 train / val
什么算一条好示教
速度均匀、路径干净、不在中途犹豫；同一任务的动作风格要尽量一致——模型学的是你的习惯，不一致的数据只会互相打架。
Notes: 示教流程六步。重点是数据一致性——模型学的是风格。

## Slide 15
模型训练
8 GB 显存能干什么、不能干什么
这是整份材料里最容易产生不切实际预期的地方
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
15
方法 | 参数量级 | 8 GB 能否训练 | 能否推理 | 适用场景
行为克隆 / MLP | < 1 M | ✓ 轻松 | ✓ | 第一个 baseline，验证管线
ACT（Action Chunking） | 约 80 M | ✓ 可以 | ✓ | 双臂精细操作，首选
Diffusion Policy | 约 100–300 M | ⚠ 勉强（需小 batch + 降分辨率） | ✓ | 多模态动作分布
VLA 大模型（OpenVLA/π0） | 7 B 级 | ✗ 从零训练不可行 | ⚠ LoRA 勉强 | 语言条件泛化
推荐：ACT
它是 ALOHA 项目的主力方法，专为双臂遥操作设计，单卡可训练，几十条示教就能出效果——和这台机器人的形态几乎完全对应。
不要承诺的事
7B 级 VLA 在 8 GB 上不可能从零训练。就算 LoRA 微调，显存也极其紧张。用它做推理可行，做训练不现实。
数据规模的现实预期
简单抓取放置：约 50 条示教可以看到初步成功；100–200 条开始稳定。
再往上，收益主要来自「场景多样性」而不是「数量堆叠」——同一场景录 1000 次，不如 100 个场景各录 10 次。
Notes: 训练可行性。核心信息：ACT 可以做，7B VLA 只能推理。

## Slide 16
模型训练
装环境：千万别动系统 Python
这是最容易把机器人搞坏的一步
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
16
冲突点：numpy
ROS 2 Humble 依赖 numpy 1.21.5（系统已装）；而 PyTorch、LeRobot 这些要的是 numpy 1.26+/2.x。直接 pip install 到系统 Python，ROS 很可能当场罢工。
✓ 正确做法：隔离环境
用 venv / conda 建独立环境
训练依赖只装在里面
ROS 始终用系统 Python 3.10
需要交互时通过文件或 socket 边界
机器人上目前没有 uv / conda / virtualenv，
只有系统 pip3 22.0.2 —— 需要先装一个。
✗ 错误做法
sudo pip3 install torch
后果：numpy 被升级，ROS 的
cv_bridge / tf2 / rclpy C 扩展可能直接
报 ABI 不兼容，底盘和机械臂一起下线。
恢复成本远高于一开始就隔离。
训练在哪台机器上做？
机器人自带 RTX 4060，可以本地训练；但也可以把数据拷回 Mac/工作站训练，机器人只负责采集。后者更安全——采集和控制对时序敏感，训练会抢 CPU。
Notes: 环境隔离。这是最容易把机器人搞坏的一步，numpy 冲突要讲清楚。

## Slide 17
开源模型
有没有现成能用的？
查过之后：有针对 Piper 的预训练权重，但都不能开箱即用
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
17
路线 | 现在能做吗 | 说明
ACT（LeRobot 自训） | ✓ 最推荐 | 数据管线已通，8 GB 够训，与双臂形态天然匹配
π0-fast 微调 | ⚠ 有权重，训不动 | 找到 Piper 专用权重；推理可行，8 GB 微调极勉强
piper-aio 整套栈 | ✗ 硬件不匹配 | 要求 4 臂 + 3 个 RealSense + ROS Noetic
OpenVLA / π0 原版 | ✗ 只能推理 | 7B 级，从零训练不可能
找到的预训练权重
HuggingFace 上有两个 Piper 专用的 π0-fast：
· pi0-fast-piper-h-plate-pick-ft-v2（盘子抓取）
· piper-pi0fast-multistage（多阶段课程）
均为 Apache-2.0，标签含 piper / agilex。
但下载量与 likes 都是 0 —— 个人实验权重，
参考价值大于直接投产价值。
piper-aio 值得读，但别照搬
AgileX Piper 的完整模仿学习栈，含遥操作采集、
回放、LeRobot 转换、策略推理。
它的 convert_data/ 与 inference/ 两部分与硬件
配置关系不大，是我们导出格式和推理客户端的
好参照；但四条臂的假设不能照搬。
github.com/innovator-zero/piper-aio · 验证方式：HuggingFace API（经 hf-mirror.com）
Notes: 调研结论：ACT 自训是最务实的路线。π0-fast 有 Piper 专用权重但下载量 0，可以看格式不要指望开箱即用。piper-aio 硬件假设不匹配，但代码结构值得读。

## Slide 18
任务选择
这台机器人现在能干什么
按「现在就能做 / 有条件 / 做不了」分，不要越级挑战
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
18
✓ 现在就能做
定点抓取放置 50–100 条
按钮/开关按压 30–50 条
倒水/倒颗粒 80–150 条
抽屉开合 60–100 条
双臂协同搬运 150+ 条
⚠ 有条件可做
移动抓取：底盘能动，但 /odom 恒为 0，
位置反馈只能靠视觉
视觉伺服：隧道只有 11–12 fps，
机上直读可到 28 fps
深度抓取：相机有深度头，
但链路目前只取彩色流
✗ 现在做不了
导航 / SLAM / 建图
无激光雷达（驱动在、硬件无）
且无有效里程计
语音指令控制 无麦克风
室外巡检 无 GPS
底盘定位缺失
建议从「定点抓取放置」开始，四个理由
① 动作可分解成接近→夹取→抬起→放置，便于分段分析 ② 成功判据明确，好标注
③ 对视觉要求最低，光照/背景变化影响小 ④ 是 ACT 的标准 benchmark，社区案例最多
Notes: 按任务难度分三档。核心提醒：不要一上来做移动抓取或双臂协同，里程计是坏的，视觉伺服帧率也受限。定点抓放是最稳的第一课。

## Slide 19
完整流程
录 → 转 → 训 → 跑，四步闭环
每一步都已落地并用真机验证过，脚本在仓库 tools/ 下
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
19
① 录数据
遥控器手动示教
每回合物体位置要变
光照与相机固定
50–100 回合
② 转格式
to-lerobot-v30.py
v2.1 → v3.0
LeRobot 只认 v3.0
校验 14 维特征
③ 训模型
train-smolvla.sh
SmolVLA 450M
5090 上约 30 分钟
冻结视觉编码器
④ 真机推理
run-smolvla.py
跑在机器人上
五道安全防线
退出自动急停
为什么选 SmolVLA 而不是 ACT 或 π0
ACT 从零学，只有 51M 参数，吃不到任何先验；SmolVLA 从 SmolVLM2-500M 视觉语言主干起步，450M 参数，只占 0.93 GB 显存。
π0 与 OpenVLA 都用不了：LeRobot 的 π0 需要魔改的 transformers fork，PaliGemma tokenizer 被 gated，而且所有预训练权重都是单臂 7 维，左臂没有任何信息通路。
Notes: 四步闭环全部跑通过。选 SmolVLA 是因为它是唯一动作空间对得上的预训练策略。但前提还是第①步要有像样的数据。

## Slide 20
落地路线
从今天到能自主执行
分成四个阶段，每阶段都有可验证的产出
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
20
阶段一 ✓ 已完成
打通采集
· 回合录制器已上线
· 观测/动作时间对齐已验证
· LeRobot 导出已跑通
产出：可训练数据集 ✓
阶段二 ✓ 已完成
跑通基线
· 隔离 venv + PyTorch (CUDA)
· LeRobot 0.4.4 装好，ACT 可用
· 行为克隆基线过拟合门槛通过
产出：管线闭环证据 ✓
阶段三 环境已就绪
正式训练
· SmolVLA 450M，非从零学
· train-smolvla.sh 已验证
· 采 50–100 条即可开训
产出：可用的策略模型
阶段四
上机验证
· run-smolvla.py 已就绪
· 限速 + 五道安全防线
· 记录失败案例回流数据
产出：真实任务成功率
时间预期的诚实版本
采集器、导出器、隔离环境与基线都已完成（不再占工期）。剩下的是「采数据—训 ACT—上机验证」的迭代，通常以周计，不是以天计。
Notes: 四阶段路线。最后一句是诚实的预期管理：迭代以周计。

## Slide 21
现状与限制
已知问题，别被它们坑到
这一轮实际遇到并记录下来的，含一处自我更正
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
21
问题 | 现象 | 现状 / 应对
里程计不更新 | /odom 与 odom_x/y 恒为 0，但底盘确实会动 | ⚠ 用相机画面差分判断位移，别信里程计
电机 1 通讯故障 | error_code=4，锁存后忽略指令 | 已自动发 0x441 清除帧
电池电压放大 10 倍 | 报 275 V，实际 27.5 V | ✓ 服务端已修正
CAN 长时间后掉线 | 重启后接口变回 can0/1/2 且 DOWN | ✓ systemd 启动前自动拉起
相机无 ROS 驱动 | 只能 V4L2 直读 | ✓ 控制器已直接处理
更正：底盘是会动的，坏掉的是里程计
之前判断「底盘不动」是错的——电机电流与 rpm 都读 0，那是遥测本身不发布，不是没在动。用相机画面差分验证：静止时帧差 2.6，驱动 2 秒后帧差 45，画面明显位移，底盘确实走了。
这条对数据采集的直接影响：
影响有限：机械臂任务不受影响；需要底盘位移的任务，位置反馈只能靠视觉，不能靠 /odom。
Notes: 已知问题。底盘不驱动是最重要的一条，要如实说清楚。

## Slide 22
速查
一页清单
下次要用的时候，看这一页就够了
AgileX Tracer + 双 Piper 机械臂 · 实测数据 2026-10-20
22
连接
· bin/robot-remote.sh 一键连
· 手机：AgileX Remote → 密码 changeme
· 浏览器：http://<IP>:8765
· VNC：localhost:5900
驾驶
· WASD / 方向键，Shift 慢速
· Space / Esc = 急停
· 速度滑块默认 0.5，上限 2.3 m/s
· 松开任何输入 = 立即归零
机械臂
· 使能前清空工作空间
· Reset = 不动；Home = 会动
· 绝对目标不受 2° 步长限制
· 看 3D 视图确认再动
排障
· 臂不见了 → 检查 CAN 是否 UP
· 底盘不动 → 先清故障 0x441
· 相机黑屏 → 点 Reconnect
· IP 变了 → 等 3 秒自动发现
服务端：systemctl status agilex-remote · 日志：journalctl -u agilex-remote -f
Notes: 速查页，可以单独打印出来贴在工位。

## Slide 23
现在就能开始的三件事
1. 打开手机 App，连上机器人，先手动操作几分钟熟悉手感
2. 在控制器里加回合录制器，录 5 条试跑，验证数据能回放
3. 建隔离 Python 环境，先训一个行为克隆基线，确认管线闭环
代码与文档：github.com/<your-user>/agilex-remote
服务端 / 网页 UI / 安卓 APK 源码 / 五个踩坑记录都在里面